SENNEBOGEN 613 — компактный 16-тонный телескопический кран с новой кабиной

Компания SENNEBOGEN полностью модифицировала концепцию своего самого миниатюрного телескопического крана. Популярный компактный кран отличается оптимальной грузоподъемностью до 16 т и разнообразными возможностями использования в сфере производства монтажных работ и в строительстве. Премьерный показ: впервые в таком кране используется комфортабельная кабина Multicab 2.

Исключительно компактные размеры и простая недорогая транспортировка крана SENNEBOGEN 613 еще ранее обусловили его популярность среди строительных компаний и владельцев парка арендуемой техники. Точно в преддверии выставки bauma компания SENNEBOGEN впервые показывает мобильный телескопический кран нового поколения. Новая конструкция отличается впечатляющей надежностью, кран оснащен стрелой Full Power Boom с грузоподъемностью 16 т и длиной до 18,8 м. Полностью переработаны не только основная машина и двигатели, но и кабина водителя.

Премьера на выставке Bauma: новая кабина водителя Multicab
На выставке bauma 2016 компания SENNEBOGEN впервые представит модифицированную кабину водителя Multicab 2, которая в будущем станет частью стандартной оснастки компактной техники SENNEBOGEN. При этом новая кабина Multicab 2 сочетает в себе современный дизайн, максимальный комфорт для водителя и эргономичную оснастку. Помимо изменений в интерьере кабина теперь оборудована изогнутым ветровым стеклом для оптимального переднего обзора и выдвигаемым окном заднего вида. Кондиционер и современное комфортабельное сиденье, элементы управления, движущиеся вместе с сиденьем, — все это части стандартной оснастки модели 613. Характерно для кранов SENNEBOGEN: регулировка кабины по высоте на 1,75 м и обеспечение таким образом наиболее оптимального обзора рабочей площадки.

Стрела Full-Power-Boom для плавного телескопирования

Новая модель 613 оснащена надежной стрелой Full-Power-Boom, как и другие телескопические краны. Это означает, что длина вылета регулируется последовательно и плавно при помощи джойстика, обеспечивая возможность осуществления работ в любом положении. Возможно также безопасное телескопирование под нагрузкой. Максимальная длина стрелы составляет 18,8 м, а благодаря складному гуську 5 м кран SENNEBOGEN 613 расширяет свою рабочую зону, оставаясь компактным и маневренным. Ширина в положении для транспортировки составляет всего 2,55 м, что позволяет перевозить машины на обычных низкорамных прицепах — просто и выгодно.

Кран SENNEBOGEN 613 приводится в действие экономичным дизельным двигателем 92 кВт, который отвечает требованиям экологического стандарта Tier 4f. Это новое поколение двигателей не только соответствует актуальным требованиям норм токсичности ОГ, но и благодаря оптимизированной обработке отработавших газов с использованием AdBlue существенно экономит расход топлива. Новый кран SENNEBOGEN 613 в будущем будет представлен в двух вариантах: на колесной и гусеничной ходовой частях.

SENNEBOGEN 613 серии E — резюме

# Компактность и мощность: грузоподъемность 16 т, компактные габариты

# Стрела Full-Power-Boom: мультикомпонентная телескопическая стрела с постоянным силовым замыканием, чрезвычайно прочное исполнение, телескопируется с гидравлическим управлением джойстиком (не пошаговое перемещение, как в одноцилиндровых конструкциях), длина 18,8 м

# Простая транспортировка — быстрый ввод в эксплуатацию: ширина для транспортировки 2,55 м, немедленная готовность к работе, складной гусек 5 м

# Эффективность: высокопроизводительный и экономичный дизельный двигатель мощностью 92 кВт, обработка отработавших газов в соответствии с нормой Tier 4final

# Интуитивность управления: система управления и диагностики SENCON для наглядного и интуитивного управления

# Удобное сиденье водителя: новая эргономичная кабина водителя Multicab 2